## Slide 1
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE PARA UMA PLATAFORMA DE STEWART
Guilherme Miyata Meirelles
Prof. Anderson Kenji Hirata
Prof. Carlos Eduardo Oliveira da Silva
2025

## Slide 2
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Agenda
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
1
Introdução
Contexto
Justificativa
2
Objetivo
Geral
Específico
3
Fundamentação Teórica
Robótica
Controle
Interfaces Web
4
Metodologia
Adaptação da Bancada
Controle
Cinemática Inversa
5
Resultados
Estrutura
Controle
Interface
6
Conclusão
Resumo
Futuros Trabalhos
Demonstração
Perguntas

## Slide 3
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Introdução
Modelo Real da Plataforma de Stewart IFSP
Fonte: Gonçalves (2023)
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle dedicado para uma plataforma de Stewart já existente.
A proposta do projeto é de restaurar e modernizar a plataforma, tornando-a uma ferramenta de ensino e pesquisa mais eficiente e acessível.

## Slide 4
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Contexto
A Plataforma de Stewart é pouco utilizada em atividades acadêmicas devido a limitações técnicas que reduzem seu potencial didático e operacional.
O projeto propõe superar essas restrições por meio do desenvolvimento de um sistema de controle dedicado, composto por hardware compatível com as demandas da aplicação e uma interface gráfica intuitiva para operação e monitoramento.

## Slide 5
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Introdução
contexto

## Slide 6
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Objetivo Geral
Desenvolver e validar um sistema de controle dedicado para a plataforma de Stewart do IFSP Campus São José dos Campos, compreendendo e adaptando o hardware controlador existente e desenvolvendo uma interface gráfica (HMI) para operação e monitoramento.

## Slide 7
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Objetivos Específicos
Etapas iniciais do projeto:
Analisar a plataforma existente, avaliando mecânica, sensores, atuadores e limitações do sistema atual.
Implementar uma placa de controle para integração com os componentes de hardware já disponíveis.
Avaliar e implementar algoritmos de controle para o funcionamento dos atuadores.
Estrutura Original
Fonte: Gonçalves (2023)

## Slide 8
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Etapas de integração e validação:
Desenvolver a interface gráfica (HMI) para operação local, com modos de comando:
  Pistão a pistão
  Visualização de posições em tempo real
  Cinemática inversa
Validar o sistema com testes práticos e simulações comparativas.
Objetivos Específicos

## Slide 9
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Fundamentação Teórica

## Slide 10
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Fundamentação Teórica

## Slide 11
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Fundamentação Teórica

## Slide 12
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Metodologia
ADAPTAÇÃO DA BANCADA PARA O ESP32-S3
Substituição do CLP pelo ESP32-S3
Retirada dos Optoacopladores e mudança na lógica de controle.
RECONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DE POTÊNCIA
Adaptação dos Sensores de Feedback
TESTES E AQUISIÇÕES DE DADOS DA BANCADA
tratamento de ruído e filtragem
assincronia de deslocamento entre pistões
MAPEAMENTO TENSÃO → POSIÇÃO (V0–V100)
COMPENSAÇÃO DE ZONA MORTA/ATRITO
IDENTIFICAÇÃO E SINTONIA DE CONTROLE PARA SINCRONIA
fase 1 – aquisição de dados
FASE 2 - Identificação de modelo (MATLAB)
FASE 3 - Abertura de malha e sintonia do controle
INTERFACE GRÁFICA

## Slide 13
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Substituição do CLP pelo ESP32-S3
O ESP32-S3 passou a ser responsável por:
Gerar sinais PWM para controle de velocidade dos atuadores;
Gerar sinais digitais para as entradas de direção (IN1 e IN2).
Realizar leitura dos sinais de feedback (via ADC);
Executar o algoritmo de controle PID;
Comunicar com sistemas externos via serial.
Bancada foi originalmente projetada para operar com um CLP Siemens S7-1200 CPU 1215C

## Slide 14
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Retirada dos Optoacopladores
Arquitetura Original
Eram utilizadas placas NPN e PNP com optoacopladores (modelo C309).
Realizavam a conversão dos sinais lógicos de 24V para 5V.
Eram responsáveis pela comutação das entradas IN1 e IN2.
Arquitetura Proposta
Substituir o CLP pelo ESP32-S3.
Operar com sinais lógicos de 0 a 3,3V.
Controle de avanço e recuo .

## Slide 15
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Retirada dos Optoacopladores
Essa configuração permitiu maior simplicidade no cabeamento e controle, além de reduzir o número de componentes eletrônicos, melhorando a manutenção e expandindo a flexibilidade do sistema de controle da bancada.

## Slide 16
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Adaptação Sensores de Feedback
Arquitetura Original
Devido à limitação do CLP foram utilizadas 2 placas conversoras analógico para PWM, do modelo LC-LM358-PWM2V
  Eram responsáveis por converter sinais analógicos de 0–10 V em sinais PWM de 5 V
Arquitetura Proposta
Remover placas conversoras
  Com a adoção do ESP32-S3, essas placas intermediárias tornaram-se desnecessárias
  O controlador é capaz de gerar múltiplos sinais PWM simultâneos
Os drivers utilizados (como o modelo RQG ou JZ-3615) foram compatibilizados com o novo microcontrolador ESP32-S3

## Slide 17
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Reconfiguração dos Drivers
Arquitetura Original
Os sensores eram alimentados com uma faixa de tensão de 0 a 10 V, compatível com módulos analógicos industriais utilizados em CLPs.
Arquitetura Proposta
Foi realizada uma adequação da alimentação dos sensores de feedback, reduzindo a faixa de 0–10 V para 0–3,3 V.
A bancada utiliza atuadores lineares equipados com feedback resistivo de posição. Esses sensores possuem três terminais: dois para os limites de tensão e um terminal de sinal.

## Slide 18
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Tratamento de Ruídos
Durante os primeiros testes, observou-se que os sinais provenientes dos sensores apresentavam ruído de alta frequência, dificultando a análise precisa do deslocamento real dos atuadores

## Slide 19
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Tratamento de Ruídos
Primeiro Teste
Implementou-se um filtro passa-baixa digital de primeira ordem (IIR), configurado com uma frequência de corte ajustável (fc = 4 Hz, valor inicial)
Segundo Teste
Filtro de média móvel baseado em janelas deslizantes (janela N = 8)
Filtro Definitivo
Implementada uma camada anti-picos de baixo custo computacional
Pré-amostragem por mediana curta
Limitador de inclinação

## Slide 20
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Assincronia de Deslocamento
Mesmo quando o mesmo sinal PWM era aplicado simultaneamente aos seis atuadores, suas respostas não eram iguais.
Há diferenças de tempo e amplitude entre pistões, indicando variações mecânicas e elétricas individuais, como diferenças nos atritos internos
Diante disso, definiu-se a necessidade de controle individual por pistão

## Slide 21
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Mapeamento de Tensão Offset
Durante as calibrações iniciais, constatou-se um offset nas leituras dos sensores de feedback, mesmo com o pistão totalmente recuado, a tensão medida não era zero
Para corrigir esse efeito, adotou-se calibração por dois pontos (V0 e V100), mapeando tensão em posição (mm) ao longo do curso útil
Assume-se que, dentro desse intervalo, a relação é aproximadamente linear. Assim, qualquer leitura entre V0 e V100 é convertida para posição por uma regra de três:

## Slide 22
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Compensação de Zona Morta/Atrito
A operação do sistema mecânico evidenciou não linearidades, como atrito estático e viscoso, histerese, folgas mecânicas, pequenos desalinhamentos e influência gravitacional, fatores que afetaram o comportamento dinâmico dos atuadores
Primeiro Teste
Foi adotado um PWM mínimo global como forma de compensação, aplicado de maneira uniforme a todos os atuadores
Solução Implementada
Foi adotado um PWM mínimo global como forma de compensação, aplicado de maneira uniforme a todos os atuadores

## Slide 23
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
IDENTIFICAÇÃO E SINTONIA DE CONTROLE PARA SINCRONIA

## Slide 24
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Interface Gráfica
Robert Eisele
https://raw.org/research/inverse-kinematics-of-a-stewart-platform

## Slide 26
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Interface Gráfica

## Slide 27
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Resultados

## Slide 28
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Resultados

## Slide 29
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Conclusão

## Slide 30
Agenda
Introdução
Objetivo
Resultados
Fundamentação Teórica
Metodologia
Conclusão
Conclusão